СОГЛАСОВАНО				
Председатель ПРОФорганизации

______________  /Панченко И.В./

2012-2015гг

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Тугустемирская СОШ»

___________________  /Заварзина О.А./

2012-2015гг

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда и технике безопасности для лаборанта кабинета физики

- Общие положения

- Требования настоящей инструкции распространяются на лаборанта кабинета физики.

- Лаборант не имеет право  приступить к работе, не получив инструктаж на рабочем месте под роспись в журнале и не ознакомившись с требованиями настоящей инструкции.

- Средства индивидуальной защиты должны применятся по их прямому назначению.

- Запрещается лаборанту прием пищи в лаборантской.

- Лаборант кабинета физики должен:

-  знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ;

- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте;

- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка;

- режим труда и отдыха определяется графиком его работы.

- Травмоопасность рабочего места:

- при включении электроосвещения;

- при работе с приборами, их ремонте.

- Хранить физические приборы и оборудование в шкафах.

- Не применять запрещённые приборы на учебных занятиях.

- Не допускать присутствия учащихся и посторонних лиц в лаборантской.

- Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте.

- Соблюдать личную гигиену и технику безопасности.

- Работать только в спецодежде (халат, резиновые перчатки).

- О случаях травматизма сообщать администрации школы.

- Не заниматься ремонтом электроустановочных изделий (розеток, вилок и т.п.).

- Лаборант кабинета физики относится к электротехнологическому персоналу, должен иметь 2-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности.

- Иметь в лаборантской мед. аптечку и средства пожаротушения.

- Нести ответственность (административную, материальную, уголовную) за нарушение требований инструкций по охране труда.

2. Требования техники безопасности перед началом работы

- Проверить готовность рабочего места: исправность электроосвещения

- Одеть рабочую одежду

- Получить задание у учителя физики

- Проветрить помещение

- Приготовить необходимые приборы и оборудование для практических работ

- Требования техники безопасности во время работы

- При сборке электрической цепи провода электроустановок должны иметь прочную изоляцию без видимых повреждений. Применение неизолированных проводов запрещено.                                                                                                            Проводники должны быть оконцованы и снабжены предохранительными чехлами, а зажимы – несвертывающимися головками.

- Для присоединения потребителей к сети безопаснее пользоваться штепсельными соединениями.

- При работе с установками из стекла вся установка должна быть закрыта защитным  экраном из органического стекла. Работать необходимо в защитных очках.

- Сосуды с горячей жидкостью запрещается закрывать притертыми пробками до тех пор, пока они не остынут. Перенося приборы с горячей жидкостью, следует брать их руками защищенными полотенцем.

- При смешивании и разбавлении веществ, сопровождающихся выделением тепла, необходимо пользоваться фарфоровой или термостойкой тонкостенной химической посудой.

- Установку иди отдельные  части, находящиеся под вакуумом, следует экранировать проволочным  экраном, работать при этом нео6ходимо в защитных очках.

- При сборке стеклянных приборов, во избежание порезов, нужно правильно подбирать диаметр стеклянных трубок, а концы их смачивать водой, вазелином. При вставлении стеклянной трубки в пробку последнюю нужно
держать за боковую сторону, а не упирать в ладонь.

- Запрещается пользоваться посудой, имеющей трещины. Нагревая жидкость в пробирке или колбе, нужно держать их так, чтобы отверстие пробирки или горлышко колбы было направлено в сторону от себя.

- При мойке стеклянной посуды необходимо помнить, что стекло обладает хрупкостью. При порезах стеклом нельзя прикасаться к ране руками и  обмывать ее водой. Рану необходимо очистить стерильной марлей, а затем обработать поверхность кожи вокруг раны йодной  спиртовой настойкой.

- Запрещается  использовать спиртовки, если фитиль не пропущен через жестяную  трубочку с кольцом. Во время эксплуатации спиртовок нельзя регулировать величину пламени путем изменения длины фитиля. Нельзя зажигать спиртовку непосредственно от другой спиртовки. Зажигать спиртовку необходимо только спичкой на расстоянии вытянутой руки.

- 3апрещается ставить на лабораторную плиту с открытой спиралью металлическую посуду, так как при деформации спирали возможно не только замыкание  ее частей накоротко, а может оказаться под сетевым напряжением и  сосуд.

- Перед эксплуатацией  электронагревательных  приборов необходимо убрать с рабочего места легковоспламеняющиеся  материалы и горючие жидкости.

4.  Требования безопасности в аварийных ситуациях

    - В случае возникновения аварийных ситуаций, сообщить администрации школы

    - При пожаре сообщить администрации и известить службу 01

    - Принять меры к тушению возгорания первичными средствами

    - Оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма

    - При внезапном заболевании, плохом самочувствии сообщить администрации

5. Требования техники безопасности по окончании работы.

- Убрать все приборы и оборудование в места хранения

- Все приборы должны иметь бирку с названием и назначением

- Сделать влажную уборку

- Снять и привести в порядок рабочую одежду

- Выключить электроосвещение, закрыть лаборантскую на ключ

- О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации.

Заведующий кабинетом: ________________________ /учитель физики Бардачева Т.Н./