Приложение 3

Карточки для организации решения задач при изучении темы «Внутренняя энергия, количество теплоты, работа»

Вариант 1

1. Газ, расширяясь изобарно при давлении 2105Па, совершает работу 0,2кДж. Определите первоначальный объем газа, если его конечный объем оказался равным 2,5*10-3 м3.

2. До какой температуры нагрелась во время работы стальная фреза массой 1кг, если после опускания ее в калориметр температура 1 л воды повысилась от 12 до 30оС? Теплоемкость калориметра не учитывать.

Вариант 2

1. Находясь под давлением 3105Па, воздух изобарно расширился, и при этом была совершена работа 1,5кДж. Определите увеличение объема воздуха.

2. В стеклянный стакан массой 0,12 кг при температуре 15оС налили 0,2 кг воды при температуре 100оС. При какой температуре установится тепловое равновесие?

Вариант 3

1. Воздух находится под давлением 105Па и занимает объем 0,6м3. какая работа будет совершена при уменьшении объема до 0, м3?

2. Медное тело, нагретое до 100оС, внесено в воду, масса которой равна массе медного тела. Тепловое равновесие наступило при температуре 30оС. Определите первоначальную температуру воды.

Вариант 4

1. При изобарном нагревании газа была совершена работа 270Дж. Под каким давлением находился газ, если при расширении его объем увеличился на 3*10-3 м3?

2. В 0,4 кг воды при 20оС поместили кусок меди массой 0,2кг при температуре  –8оС. При какой температуре установится тепловое равновесие?

Вариант 5

1. В цилиндре объемом 0,024 м3 находится газ, который расширяется под давлением 5105Па. Определите конечный объем газа, если при его расширении совершается работа в 1,5кДж.

2. В ванну налито 210л воды при 10оС. Сколько воды при 100оС нужно добавить в ванну, чтобы тепловое равновесие установилось при 37оС?

Вариант 6

1. Определите давление газа в цилиндре, если при его изобарном нагревании была совершена работа 5кДж, а объем увеличился на ¼ первоначального, равного 1м3.

2. Алюминиевое тело, нагретое до 100оС, внесено в воду, масса которой равна массе алюминиевого тела. Тепловое равновесие наступило при температуре 30оС. Определите первоначальную температуру воды.

Вариант 7

1. Газ, расширяясь изобарно при давлении 2105Па, совершает работу 0,2кДж. Определите первоначальный объем газа, если его конечный объем оказался равным 3*10-3м3.

2. До какой температуры нагрелась во время работы стальная фреза массой 1кг, если после опускания ее в калориметр температура 1л воды повысилась от 10 до 28оС? Теплоемкость калориметра не учитывать.

Вариант 8

1. Находясь под давлением 5105Па, воздух изобарно расширился, и при этом была совершена работа 1,5кДж. Определите увеличение объема воздуха.

2. В стеклянный стакан массой 0,15кг при температуре 15оС налили 0,2кг воды при температуре 100оС. При какой температуре установится тепловое равновесие?

Вариант 9

1. Воздух находится под давлением 105Па и занимает объем 0,3м3. какая работа будет совершена при уменьшении объема до 0,2м3?

2. Медное тело, нагретое до 100оС, внесено в воду, масса которой равна массе медного тела. Тепловое равновесие наступило при температуре 20оС. Определите первоначальную температуру воды.

Вариант 10

1. При изобарном нагревании газа была совершена работа 240Дж. Под каким давлением находился газ, если при расширении его объем увеличился на 3*10-3м3?

2. В 0,4кг воды при 25оС поместили кусок меди массой 0,2кг при температуре  –8 оС. При какой температуре установится тепловое равновесие?